# Arbeitsblatt     Elektromotor                  Name ___________________

Abbildung 3 zeigt das Foto von einem Elektromotor mit seinen wichtigsten Teilen Stator und Rotor.

Das Prinzip zeigt Abbildung 6.

Fließt elektrischer Strom durch den um die Schraube gewickelten Draht, so entsteht im Innern dieser Spule ein Magnetfeld, welches mit dem Feld des Dauermagneten in Wechselwirkung tritt. Da gleiche Pole sich abstoßen, dreht sich die Spule. Auf die gleiche Weise funktioniert ein Drehspulinstrument, mit dem man die Stromstärke messen kann.

Wir untersuchen, weshalb sich der Rotor ständig dreht.

Bild 7 zeigt das Bild eines Elektromotors.

Wird der Dauermagnet entfernt und die Spule langsam gedreht, kann man mit einem Nagel und einer Magnetnadel die magnetische Polung überprüfen.

Dreht sich der Rotor eine halbe Umdrehung, kann man beobachten, wie die magnetischen Pole umspringen.

Dies wird dadurch erreicht, dass der Kommutator oder Stromwender ( lat. commutare: vertauschen) die Stromrichtung umdreht.

Siehe dazu die Kontakte A und B in der folgenden Abbildung 8.

Durch das ständige Umpolen des Stromes wird bewirkt, dass sich der Rotor ständig weiterdreht.